#### （一）法兰的局部修复有哪些方法

法兰的应用非常广泛，包括石油、化工行业、船舶行业、矿山和军工等各领域的发展都起着很重要的作用。然而在炼油厂、化工厂的反应器中，法兰所处的生产环境非常恶劣，对法兰的性能质量要求非常高，因为在反应器中存在着带有压力传感器、温度传感器的进料口和卸料口等法兰接口，容器在使用过程中很容易出现法兰密封面破损、划痕、裂缝等缺陷，影响到法兰的密封性和生产安全性。这里和大家分享一下针对这种情况，法兰应采取哪些防范措施。

主要可以从三个方法来处理，第一，加大法兰螺栓的紧固力矩值，这种方法适用于锈蚀、划痕比较轻微的法兰密封面。第二，使用研磨环进行人工现场研磨修复用于密封面小面积的局部堆焊。第三，离线修复对于裂纹或缺陷严重,必须处理的密封面,且在线无法修复或满足不了要求时,通常采用此方法。即拆卸容器,运到制造厂,先去除裂纹,补焊,热处理,再上大型的数控装置加工。容器的拆卸运输要用大型的起重机和运输设备,费用昂贵,工期较长,给生产企业造成极大的经济损失。

另外，由于容器法兰在现场加工与修复存在这种种不便和弊端，所以我们公司设计出一种直接在现场对法兰的修复和再加工的便携式法兰加工机。保证法兰在现场及时修复和完善。

#### 日期：2024年3月5日星期六

销售部：钟天生